Arduino
Les 1: Zaterdag 10 mei 2014
Wim Peeters
(Wim.Peeters@acm.org)

---
Arduino Pin Lay-out

---
Wat zit er in de Arduino UNO?
Microcontroller ATmega328
    - 14 digitale IO pinnen
      (6 hiervan kunnen PWM gebruiken)
    - 6 analoge input
    - 16MHz
    - USB interface
Flash: 32KB (0.5KB voor de bootloader)

---
Programma
Installatie
Basis Elektronica
Uitlezen sensoren
Aansturen van externe hardware
Aansturen van Servomotoren
1. Oefeningen

---
Vandaag
- Beschrijving van de Arduino
- Installatie Programmeer omgeving
- Eerste projectjes

---
Wat zit er in de Arduino UNO?
Microcontroller ATmega328
    - 14 digitale IO pinnen
      (6 hiervan kunnen PWM gebruiken)
    - 6 analoge input
    - 16MHz
    - USB interface
Flash: 32KB (0.5KB voor de bootloader)

---
Wat zit er in de Arduino?
- Spanning: 5V
- Input spanning 7-12V (mag 6-20V)
- 40mA per IO pin
- 50mA voor de 3.3V pin

---
Voeding
Voeding voor de Arduino
  - Via de USB aansluiting
  - 9 Volt batterij
  - Extern power supply

---
Arduino Pin Lay-out

---
Programmeeromgeving
1. http://arduino.cc/en/Main/Software
2. → Versie 1.0.5
3. Zelfde omgeving voor
   MS Windows,
4. Mac OS X
5. Linux (32 en 64bit)

---
Configuratie
1. Selecteer
  De juiste Poort

---
Configuratie
1. Selecteer
  Het juiste Arduino bordje

---
Voorbeeld: knipperende led

---
programmeren
1. Arduino gebruikt machine taal
2. → we schrijven ons programma in een hogere programmeer taal: C
3. → Dit programma of 'sketch' moeten we compileren naar een binaire vorm, de machine taal van de Atmega
4. → Die machine code moet naar het bordje gestuurd worden

---
Structuur eenvoudig programma: C
1. Definitie van variabelen
2. Set-up routine → code die eenmaal loopt
4. Hoofdprogramma in een oneindige lus

---
Basis C: Commentaar
/*...*/, //

---
Basis C: declaratie van variabelen
1. Declaratie betekent: geef een 'type', 'naam' en optioneel een 'waarde'
2. type naam = waarde ;
3. Voorbeeld:
6. Opm: lijnen afsluiten met “;” behalve na een “}” of na commentaar

---
Basis C: eenvoudige types
http://arduino.cc/en/Reference/HomePage
1. void
2. boolean
3. char
4. unsigned char
5. byte
6. int
7. unsigned int
8. word
9. long
10. unsigned long
11. short
12. float
13. double
14. string - char array
15. String - object
16. array

---
Eerste oefening zorg dat LED13 sneller knippert
1. Aanpassing aan het voorbeeld programma 'blink'

---
Basis C: functies
Een 'functie' is een 'blok code' die een 'naam' heeft gekregen en waarin 'instructies' staan die uitgevoerd worden wanneer ze opgeroepen worden via hun naam en een waarde kan teruggeven b.v.

---
Speciaal voor Arduino
1. Bibliotheek van nuttige functies: b.v.
  1. Digital I/O
    1. pinMode()
    2. digitalWrite()
    3. digitalRead()
  2. Analog I/O
    1. analogRead()
    2. analogWrite() - PWM

---
Arduino: pinMode()
1. pinMode() configureert een pin als input of output.
2. Syntax:
  1. pinMode(pin, mode)
    1. Mode: 'INPUT','OUTPUT, ...
3. Voorbeeld:

---
Arduino: digitalWrite()
1. digitalWrite() Zet een pin op 5V of op 0V
2. Syntax:
  1. digitalWrite(pin, waarde)
    1. waarde: 'HIGH','LOW'
       → HIGH =5V, LOW=0V
3. Voorbeeld:

---
Arduino: digitalRead()
1. digitalRead() leest de waarde op een pin, ofwel 5V ofwel 0V
2. Syntax:
  1. digitalRead(pin)
    1. Geeft terug: 'HIGH' of 'LOW'
       → HIGH =5V, LOW=0V
3. Voorbeeld:

---
Arduino: analogRead()
1. analogRead() leest de analoge waarde op een pin, 0V=0 → 5V=1023
  1. Dus 5/1023 = 4,9mV per eenheid
2. Syntax:
  1. analogRead(pin)
    1. Geeft terug: integer tussen 0 en 1023
3. Voorbeeld:

---
Arduino: analogWrite()
→ PWM golf
1. analogWrite() schrijft PWM golf, een blokgolf met aanpasbare dutycycle
2. Syntax:
  1. analogWrite(pin,waarde)
    1. Waarde: Dutycycle: 0 is altijd 0V, 255 altijd 5V (of 0=0%, 255=100%)
3. Voorbeeld:

---
Voorbeelden van die functies
1. Basis Elektronica
2. Externe LED uit en aan
3. Drukknop uitlezen
4. LED dimmen

---
Basis elektronica
Spanning:
  - Eenheid: Volt (V)
  - Spanning “staat over” een component
Stroom
  - Eenheid: Ampere (A)
  - Stroom “stroomt door” een component
Weerstand
  - Eenheid: Ohm (Ω)
  - Weerstand tegen stroom

---
Wetten van Kirchhoff
1. Som spanning in een lus = 0V
2. Som v/d Stroom in – Som v/d Stroom uit een knoop = 0A

---
Wet van Ohm
1. Verband :Spanning, stroom en weerstand
2. U= I x R
4. Gegeven:
  - U=10V, R=1000Ω
Gevraagf: I?
  - I=U/R
10V/1000Ω=0,01A=10mA

---
Kleurcode weerstanden
Waarde?

---
Truuk
Zin:
zij	→ zwart	→ 0
bracht	→ bruin	→ 1
rozen	→ rood	→ 2
op	→ oranje	→ 3
Gerrits	→ geel	→ 4
graf	→ groen	→ 5
bij	→ blauw	→ 6
vies	→ violet	→ 7
grijs	→ grijs	→ 8
weer	→ wit	→ 9

---
Oefening
Zin: